## Slide 1: Introduction to Modeling and Simulation
Gudrun Kinz
Bernhard Heinzl
WS 2024

## Slide 2: Lecture Content

## Slide 3: Content (Lecture Part)
Basics of Modeling & Simulation
Dynamic Systems (linear + non-linear, continuous)
Modeling with Differential Equations (ODEs)
Numerical Solution Methods
  Euler Method (explicit + implicit)
  Newton Method
  Runge-Kutta Method
  Step Size Control
Simulation Applications in Python ( Exercises)
Optimization with Python
  linear, non-linear methods
  simulation-based optimization

## Slide 4: Exercise Part: Simulation-Based Optimization of a Building
Optimization
Simulation
VO+UE Bernhard Heinzl
VO Bernhard Heinzl
UE Simon Schneider

## Slide 5: Introduction to Modeling and Simulation
Gudrun Kinz
Bernhard Heinzl
WS 2024

## Slide 6: Basics of Modeling and Simulation

## Slide 7: What is Modeling? What is Simulation? Why Simulation?

## Slide 8: Examples…
Suspension of a car  Spring-Mass-Damper System

## Slide 9: Examples...
Electrical RLC Oscillator

## Slide 10: Examples...
Mechanical Pendulum with Overlap

## Slide 11: Examples...
Hybrid Electric Vehicle
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28441-hybrid-electric-vehicle-model-in-simulink

## Slide 12: Examples...
https://www.youtube.com/watch?v=SnRGlA3VNG0
Factory Simulation

## Slide 13: Simulation as Experiment

## Slide 14: Concept Formation

## Slide 15: Simulation – Problem-Solving Method (“Modeling Cycle”)

## Slide 16: What is Computer Simulation?
Definition (VDI Guideline 3633):

## Slide 17: Model Validation

## Slide 18: The DON‘Ts of Mathematical Modeling

## Slide 19: Taxonomy in Modeling

## Slide 21: Dynamic Simulation
Dynamic Consideration (over time)  time-dependent variables
2 basic approaches to modeling:
Continuous
Discrete (discrete-time, discrete-event)
The decision between continuous and discrete modeling depends on the specific problem and the goals of the simulation study
 No system-inherent property!

## Slide 22
(as time-continuous models)

## Slide 23
(as time-continuous models)

## Slide 24
Description of the behavior of a system at individual (discrete) points in time
Discrete-time: Models are described as difference equations
 Discretized version of time-continuous models
(as time-discrete models)

## Slide 25
Description of the behavior of a system at individual (discrete) points in time
Discrete-event: State transitions not at fixed (equidistant) points in time but event-driven
  Changes only at discrete points in time  Events
  Events trigger actions (state change, new event, etc.)
  No changes between events (i.e. piecewise constant)
(as time-discrete models)

## Slide 26: Example

## Slide 27: Suspension of a car
 Simplified to a spring-mass system

## Slide 28: Simple spring-mass model

## Slide 34: Implementation in Simulink

## Slide 38: Example 2

## Slide 42: Example 3
RC circuit

## Slide 43: RC circuit in Simulink

## Slide 44: String pendulum
Nichtlineare Modellgleichung:

## Slide 45: String pendulum in Simulink

## Slide 46: Introduction to modeling and simulation
Gudrun Kinz
Bernhard Heinzl
WS 2024

## Slide 47: Analysis of nonlinear systems

## Slide 48
l = 2.5 m
m = 1 kg
g = 10 m/s²
Linear model
Non-linear model
Exact solution:
derivable with the exponential approach
Linear model equation:
Exact solution:
Hard to derive or impossible
Nonlinear model equation

## Slide 49: Methods for analyzing linear and nonlinear systems
Nonlinear differential equations can usually only be solved numerically
Numerical methods calculate an approximation to the true solution
Numerical methods are therefore always subject to errors
nonlinear model equation:

## Slide 50: Procedure
If necessary, transformation to a first-order ODE system
Determine equilibrium positions
Linearization around the respective equilibrium position
Stability: Analysis of the linearized model equations based on the eigenvalues
  Is the respective equilibrium point stable?
  Is the respective equilibrium point unstable?

## Slide 51: Analysis of nonlinear systems
Example: Pendulum (single-body system)
Nonlinear model equation

## Slide 52: Step 1: Transformation to a first-order DGL system
Starts with nonlinear differential equation of 2nd degree
Transformation to a differential equation system  reorder equation for the highest derivation

## Slide 53
Transformation to a nonlinear differential equation system of 1st degree
DE 2nd degree  2 transformation variables and necessary
Therefore after derivation:
And after substitution with the new transformation variables:
The nonlinear differential equation system of 1st degree

## Slide 54: Step 2: Determine equilibrium positions
equilibrium in this case
  for all t
  This means that there are no outer forces and the system stays exactly where it is
  Equilibrium position:
Nonlinear model equation:
…

## Slide 55: Jacobi matrix:
Step 3: Linearization around the equilibrium position

## Slide 56: Step 3: Linearization around the equilibrium position
At :
mit
At :
mit

## Slide 57: Step 4: Eigenvalues
Linearising at equilibrium
Linearising at equilibrium
Linearising at the equilibrium of the model equation
+
There is one eigenvalue with a positive real part!
characteristic polynomial:
characteristic polynomial:
Eigenvalues:
The solution takes the form:
Eigenvalues:
The solution takes the form:

## Slide 58: Analysis of the linear equation
Um GLGL
Um GLGL
What does the linearized
system around 0 indicate?
Was sagt das linearisierte
System um aus?
Es gibt das lokale Verhalten in der
Nähe von gut wieder
Es zeigt ein Schwingen um
Es zeigt Ihnen in diesem Fall auch eine Schätzung des Eigenschwingverhalten des Systems
Es zeigt nicht das globale Verhalten
Das lokale Verhalten ändert sich bereits
stark wenn man minimal ändert
Es zeigt kein Schwingen um
Es zeigt Ihnen in diesem Fall nicht
das Eigenschwingverhalten des Systems
Es zeigt nicht das globale Verhalten
Linearisierung um die GLGL der Modellgleichung:

## Slide 59: Analysis of the linear equation
Linearization can lead to very large errors
However, one can make very good statements about the behavior of the nonlinear system through linearization (around the equilibrium positions!):
Das lokale Verhalten des nicht linearisierten Systems ändert sich bereits stark wenn man minimal ändert:
Kleine Änderung in den Anfangswerten
ergeben große Änderungen in den Lösungen
Wie verhält sich das nichtlineare System bei ?
Wie verhält sich das nichtlineare
System bei ?
Das lokale Verhalten des nicht linearisierten Systems ändert sich nur wenig wenn man minimal ändert:
Kleine Änderung in den Anfangswerten
ergeben kleine Änderungen in den Lösungen
(BOUNDARY-)STABLE BEHAVIOR
(stable oscillation,
not asymptotically stable)
UNSTABLE BEHAVIOR

## Slide 60: Stability theorem for nonlinear systems
Haben alle Eigenwerte des linearisierten Systems einen negativen Realteil, dann ist die Gleichgewichtslage asymptotisch stabil
Hat auch nur ein Eigenwert des linearisierten Systems einen positiven Realteil, dann ist die Gleichgewichtslage instabil
Realteil Null: Keine Aussage möglich

## Slide 61: Introduction to modeling and simulation
Gudrun Kinz
Bernhard Heinzl
WS 2024

## Slide 62: Methods for the numerical solution of differential equations

## Slide 63: Literature used

## Slide 67: Principle

## Slide 68: Direction field
The direction field (described by the derivative) is given
The approximation of the exact solution is sought

## Slide 69: Explicit Euler Method (also known as Euler-Cauchy Method)

## Slide 70
EC Method

## Slide 71: Euler-Cauchy Method (or explicit Euler method)

## Slide 72: Euler-Cauchy Method (EC Method)
=> The EC method is a first-order method

## Slide 73: Intuition
Car is moving at with
 Which distance has been covered in the next ?
If the speed is not constant, the distance is just an approximation

## Slide 74: Intuition
Charging an electric battery: How much energy does the battery take in over the next hour?
 see exercises

## Slide 75: Example Euler Method
Given: Initial value problem
Exact solution:
Sought:
The approximate solutions using the Euler-Cauchy Method (EC) for
h = 1/2 and h = 1/20 at x = −7

## Slide 76: Example EC Method

## Slide 77: Result for h = 1/2
For h = 1/2, one obtains a very poor result (not acceptable)

## Slide 78: Result for h = 1/20

## Slide 79: Task:
Implement in Excel Euler‘s method for the numerical solution of the following equation
for .
Plot the solution
and compare the results.

## Slide 80: Solution:
The method becomes unstable for larger step sizes! Method error becomes too large

## Slide 81: Considerations for improving the numerical solution
Wovon hängt die Genauigkeit maßgeblich ab?  Schrittweite !
Erhält man immer genauere Ergebnisse, wenn man die Schrittweite immer mehr verkleinert?
Wie kann man das EC-Verfahren verbessern?

## Slide 82: Method error
Method error := exact value – approximate value

## Slide 83: Total error = Method error + Rounding error
Do we always get more accurate results by continually reducing the step size?
 NO – since rounding errors increase for small h
Total error for a first-order method
Method error of first order
Rounding error
Total error

## Slide 84: Order of a method
Ein Verfahren hat Ordnung p (Verfahrensordnung), falls
für alle und eine Konstante .
D.h. der lokale Verfahrensfehler (=Abweichung zwischen der exakten Lösung und der berechneten Näherung im Punkt ) konvergiert mit gegen Null (vgl. auch Folie zum Verfahrensfehler).
Der globale Verfahrensfehler konvergiert mit gegen Null.
Das bedeutet: Zu jedem Zeitpunkt gibt es eine Fehlerbeschränkung in Abhängigkeit der gewählten Schrittweite.
Local method error

## Slide 85: Method error visualized
Verfahren 1. Ordnung heißt Verfahrensfehler verhält sich linear
D.h. Schrittweite wird halbiert  Verfahrensfehler halbiert sich

Verfahren 2. Ordnung heißt Verfahrensfehler verhält sich quadratisch
D.h. Schrittweite wird halbiert  Verfahrensfehler reduziert sich auf


## Slide 86: Order of a method

## Slide 87: Introduction to Modeling and Simulation
Gudrun Kinz
Bernhard Heinzl
WS 2024

## Slide 88
Excursus: Newton's Method

## Slide 89: Newton's Method
Das Newton-Verfahren (auch Newton-Raphson-Verfahren genannt) ist eines der numerischen Standardverfahren zur Lösung von nichtlinearen Gleichungen bzw. Gleichungssystemen.
Gegeben sei also eine Gleichung
gesucht ist die Lösung (Approximation) .
Dabei sei stetig differenzierbar und besitze im Intervall eine einfache Nullstelle.
Iterationsvorschrift:
Für die Iteration ist ein Startwert notwendig.

## Slide 90: Example
Nichtlineares Gleichungssystem
mit den Startwerten ,

## Slide 91: Newton's Method – Interpretation (1)
Geometrisch interpretiert wird am Ausgangspunkt die Tangente bestimmt und die Nullstelle der Tangente als verbesserte Näherung der Lösung verwendet.
Die Nullstelle der Tangente ist dann der Ausgangspunkt für die nächste Iteration.
Die Iteration wird beendet, wenn die Approximation hinreichend genau ist. Abbruchbedingung z.B.

## Slide 92: Newton's Method – Interpretation (2)
Source: Wikipedia

## Slide 93: Newton's Method in Multiple Dimensions
Für Gleichungssysteme (mehrere Gleichungen, mehrere Unbekannte) sind und vektorwertig:
und die Iterationsvorschrift lautet dann
mit der Jacobi-Matrix
… 1-dim
… n-dim

## Slide 94: Example
Lösen Sie das (nichtlineare) Gleichungssystem
mit den Startwerten ,

## Slide 95: Python fsolve
Das Python-Package scipy.optimize liefert die funktion fsolve() zum Lösen von nichtlinearen Gleichungssystemen der Form
Verwendet ein Newton-Verfahren (allerdings modifiziert)
Modifikationen zur Verbesserung der Konvergenz, Stabilität, Behandlung von Singularitäten, Effizienzsteigerung, etc.
Syntax: x = fsolve(fun, x0)
 siehe fsolve_demo.py

## Slide 96: Newton's method
Eigenschaften:
Konvergenzordnung 2
Erste Ableitung notwendig
 Iteration konvergiert „schnell“ gegen die gesuchte Lösung, Ableitung zu berechnen ist aber „teuer“ (invertieren der Jacobi-Matrix)
Ist der Startwert zu weit weg, kann es allerdings passierten, dass das Newton-Verfahren divergiert bzw. zu einer anderen Lösung konvergiert!
Probleme bei mehrfachen Nullstellen bzw. wenn die Ableitung verschwindet.
Alternative Verfahren:
Quasi-Newton-Verfahren
  Approximation der Jacobi-Matrix
Sekantenverfahren:
  Ableitung wird durch Differenzenquotienten ersetzt
  Berechnung weniger Aufwändig, dafür nur Konvergenzordnung 1
Regula-Falsi-Verfahren
  Kombination aus Sekantenverfahren + Bisektion

## Slide 97
Summary:
Newton's method helps in the (numerical) solving of (nonlinear, algebraic) systems of equations

## Slide 98: Implicit Euler method

## Slide 99: Implicit Euler method (1)
Das implizite Euler-Verfahren (Rückwärts-Euler-Verfahren) verwendet anstatt der Steigung am Punkt die Steigung am Punkt
D.h:
… Expl. Euler method
… Impl. Euler method

## Slide 100: Implicit Euler method (2)
Der gesuchte Wert taucht auf beiden Seiten der Gleichung auf, ist also nur implizit gegeben!
Zur Berechnung von muss also ein (i.A. nichtlineares) Gleichungssystem gelöst werden (in jedem Schritt ):
Das Lösen des Gleichungssystems geschieht in der Regel numerisch, z.B. mit dem Newton-Verfahren.
 Anwendung des Newton-Verfahrens im Rahmen des impliziten Euler-Verfahrens!

## Slide 101: Newton's method – application
Anwendung des Newton-Verfahrens im Rahmen des impliziten Euler-Verfahrens: In jedem Euler-Schritt wird ein Newton-Verfahren ausgeführt.
Euler-Schritt:
Auflösen des Gleichungssystems nach mittels Newton-Verfahren, verwende als Startwert:
 Iterationen
Nächster Euler-Schritt:
Auflösen nach mittels Newton-Verfahren, verwende als Startwert
Nächster Euler-Schritt, usw….

## Slide 102: Implicit Euler method (3)
Properties of the implicit Euler method:
Order 1
No restrictions on step sizes due to instability (the method is A-stable).
This allows for larger step sizes, reducing the additional computational effort (from the Newton's method).

## Slide 103: Comparison of explicit vs. implicit Euler methods (1)
Beispiel: für
Expl. Euler:
Impl. Euler:

## Slide 104: Comparison of explicit vs. implicit Euler methods (2)
Implicit Euler is also stable at larger step sizes but requires significantly more computation time! (In this example about a factor of 100)
Implicit methods are appropriate where explicit methods are no longer stable.
If explicit methods would require a very small step size to remain stable, it may be more efficient to use an implicit method instead.

## Slide 105: Other methods – classification

## Slide 106: Introduction to modeling and simulation
Gudrun Kinz
Bernhard Heinzl
WS 2024

## Slide 107: Runge-Kutta method

## Slide 108: Runge-Kutta method
Runge-Kutta methods (RK) are single-step methods (mostly of higher order) for the numerical solution of ODEs.
There are both explicit and implicit RK methods.
A whole family of methods: RK methods of any order can be formed:
  RK1: Euler method!
  RK2: Heun method
  RK4: 'classical' Runge-Kutta method
Idea: Use the derivative at several intermediate points ('steps') = 'helper slopes'

## Slide 109: Runge-Kutta method
Source: Wikipedia
Example RK4:

## Slide 110: Runge-Kutta Method
Allgemein:
Mit Stufen
Die Koeffizienten , und sind für das jeweilige Verfahren verschieden und werden oft im sog. Butcher-Tableau zusammengefasst:

## Slide 111: Classical Runge-Kutta Method (RK4)
 The classical Runge-Kutta method is a fourth-order method
s=4 stages

## Slide 112: Classical Runge-Kutta Method
Butcher tableau for the classical RK method.

## Slide 113: Runge-Kutta Method – Comparison
 RK requires significantly fewer steps (or function evaluations) for the same error

## Slide 114: Comparison
Source: Wikipedia

## Slide 115: Runge-Kutta Method
RK-Verfahren mit mehreren Stufen benötigen mehrere Funktionsauswertungen in jedem Schritt.
Für ein Verfahren der Ordnung p sind immer Stufen (=Funktionsauswertungen) notwendig. wächst allerdings schneller als .
D.h. für ein Verfahren der Ordnung 5 braucht man mind. 6 Funktions-auswertungen!
RK4 ist in der Praxis sehr weit verbreitet, bietet guten Kompromiss aus Genauigkeit und Effizienz.
Professionelle RK-Verfahren verwenden meist Schrittweitensteuerung.

## Slide 116: ODE Solver in Python

## Slide 117: ODE Solver in Python
Function solve_ivp from the Python package scipy.integrate
See SciPy documentation: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html
Available methods:
  RK45 (default)
  RK23
  DOP853
  BDF
  …

## Slide 118: ODE Solver in MATLAB

## Slide 119: Important solvers in MATLAB for physical systems

## Slide 120: Stiff differential equation systems Stiff ODEs

## Slide 121: Stiff problems
 Term is not precisely defined

## Slide 122: Stiff problems
Example: Electric oscillating circuit with small capacitances ( fast dynamics) and large inductances ( slow dynamics)
Example: Switching process in an electrical circuit with switch bounce.

## Slide 123: Stiff problems – Example
Spring-mass system with two masses (oscillator-damper)
Spring constants difference factor 10^5 difference

## Slide 124: Stiff problems
Wie steif ein System ist, wird oft über die Eigenwerte bestimmt
Bei nichtlinearen Systemen wird vorher in einem Punkt linearisiert
Bestimmen von
 steif

## Slide 125: Stiff problems
For stiff systems, explicit methods must use a very small step size (to resolve the fast dynamics while remaining stable)
Implicit methods can use significantly larger step sizes and are therefore more efficient for such problems
 For stiff systems, implicit methods are usually used!
Standard solvers for stiff problems available in MATLAB

## Slide 126: Step size control in ODE solvers

## Slide 127: Step size control (1)
Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Schrittweite gegeben (bzw. vom Anwender gewählt) ist und für einen Durchlauf fixiert wird.
Idee: Schrittweite soll nicht fest sein, sondern adaptiv, für bessere Effizienz:
  Wenn sich stark ändert (i.e. Fehler zu groß) werden die Schrittweiten für den nächsten Schritt reduziert (Schritt wird verworfen).
  Wenn sich nur langsam ändert (i.e. Fehler unnötig klein), dann können größere Schrittweiten gewählt werden.
Man macht die Schrittweite also abhängig vom (lokalen) Fehler
Da dieser Fehler aber nicht berechnet werden kann ( ist nicht bekannt!), wird er geschätzt.

## Slide 128: Step Size Control (2)
Idee der Fehlerschätzung: Vergleiche die numerische Lösung mit einer zweiten, „genaueren“ Lösung:
  durch kleinere Schrittweite ( Richardson-Extrapolation mit )
  Durch genaueres Integrationsverfahren (höhere Ordnung) bei gleicher Schrittweite
 In beiden Fällen dient die genauere Lösung als Ersatz für die unbekannte exakte Lösung.
Es werden also in jedem Schritt zwei Lösungen (mittels zwei verschiedener Verfahren) berechnet und verglichen:
… relativer Fehler
besser (robuster):

## Slide 129: Step Size Control (3)
Regeln für Schrittweitensteuerung z.B.
if
if
Moderne ODE Solver verwenden komplexere Regeln für die Schrittweitensteuerung
  teilw. heuristisch
  Unterschiedlich je nach Solver (konservativ vs. optimistisch)
  Z.B.
  Außerdem: Kombination von absoluten und relativen Toleranzvorgaben, um die Steuerung so effektiv wie möglich zu machen:

## Slide 130: Step Size Control (4)
Problem: Berechnung von zwei Verfahren in jedem Schritt ist sehr rechenaufwändig!
Z.B. RK4 + RK5:
Abhilfe: Verwende die gleichen Stufen  „Eingebettete Verfahren“
Mit Stufen
Mit 6 Stufen
RK4 RK5
see slide 113

## Slide 131: Step Size Control (4)
Problem: Berechnung von zwei Verfahren in jedem Schritt ist sehr rechenaufwändig!
Z.B. RK4 + RK5:
Abhilfe: Verwende die gleichen Stufen  „Eingebettete Verfahren“
Mit Stufen
Mit 6 Stufen
RK4 RK5
same!
different
same!

## Slide 132: Step Size Control – Embedded Methods
Bei sog. „eingebetteten“ Verfahren (bzw. Verfahrenspaare) werden dieselben Stufen auf zwei verschiedene Arten linear kombiniert, d.h. die Butcher-Tableaus unterscheiden sich nur in der Wahl der Parameter
Das Verfahren niedrigerer Ordnung verwendet nur solche Auswertungen von (i.e. Stufen), die für das Verfahren höherer Ordnung ohnehin berechnet werden müssen!
 einfache Möglichkeit zwei verschiedene Approximationen (mit untersch. Genauigkeit) zu erzeugen, ohne viel Mehraufwand
Wähle also die Koeffizienten in den Runge-Kutta-Verfahren gleich und derart, dass sie mit jeweils unterschielichen Verfahren 4. bzw. 5. Ordnung ergeben  Runge-Kutta-Fehlberg RKF45 Verfahren
RK4 RK5
different
same!

## Slide 133: Runge-Kutta-Fehlberg (RK45 / RKF45)
Butcher Tableau for RK45:
RK45 combines a method of 4th order (with four stages) and a method of 5th order (with six stages)
RK45 is used, among others, in scipy.integrate.solve_ivp (default method)!
 Order 4
 Order 5

## Slide 134: Dormand-Prince Pairing (DOPRI)
DOPRI is an extension of RKF45
DOPRI finds broad application in practice, including in MATLAB (ode45!), Simulink, Python scipy.integrate.solve_ivp(method='DOP853')

## Slide 135: ode45 in MATLAB / RK45 in SciPy
Ode45/RK45 verwendeen ein RK4- und ein RK5-Verfahren zur Schrittweitensteuerung
Initiale Schrittweite für den ersten Schritt:
Anstatt der Schrittweite kann der Anwender die Parameter relTol und absTol zur Steuerung der Genauigkeit verwenden:
relTol und absTol sind die primären Stellhebel zur Steuerung der Genauigkeit!
lokaler Fehler

## Slide 136: Step Size Control – Summary
Advantages of Step Size Control:
The method becomes more efficient because unnecessary steps are avoided.
The user does not have to set a step size themselves  needs less detailed knowledge about the behavior of the solution sought.
Disadvantages:
Step Size Control still generates overhead (must offset the efficiency increase).
In some methods, steps must be discarded and recalculated (if the error was too large).
Step Size Control must be implemented robustly and stably! (e.g., step size must not be reduced to zero).
The overall computation time is harder to predict (since the number of steps is not known a priori).

## Slide 137: Order Control ode15s, BDF

## Slide 138: Order Control
Neben der Schrittweite ist es auch möglich die Ordnung des Verfahrens adaptiv zu verändern
Passendes Integrationsverfahren wird aus einem Bündel von kompatiblen Verfahren untersch. Ordnung ausgewählt
Vgl. Runge-Kutta  Familie von Verfahren untersch. Ordnung, beeinflusst durch Wahl der Koeffizienten
 Wird von vielen modernen Solvern eingesetzt (meist bei Mehrschrittverf.)
Z.B. MATLAB ode15s
Z.B. Python scipy.integrate.solve_ivp(method=‚BDF‘)

## Slide 139: ode15s, BDF
Based on an implicit multistep method (BDF method)
Can (in addition to step size control!) vary the order of the method between 1 and 5
Particularly suitable for stiff systems (very efficient)

## Slide 140: Summary

## Slide 141: Summary: Application in Practice
Given: System
Modeling Equations Setup
Implementation
  In Python, e.g. with explicit Euler → see euler_demo.py
  In Python with solve_ivp → see scipy_demo.py
  In MATLAB (e.g. with ode45)
  In Simulink (graphical) → see first VO
  etc.
Simulation

## Slide 142: Application in Practice
Example: Swinging String Pendulum with Damping
→ numerical calculation in Python

## Slide 143: Introduction to Modeling and Simulation
Gudrun Kinz
Bernhard Heinzl
WS 2021

## Slide 144: Numerical Basics

## Slide 145: Simpler Example...
Gesucht:
In MATLAB:
Ergebnis:
Welches Ergebnis hätten Sie sich für z erwartet?
>> format long
>> x = 9.4;
>> y = x – 9;
>> z = y - 0.4;
z = 3.330669073875470e-16

## Slide 146: IEEE double precision floating point standard
The number 1 is represented in MATLAB in the “IEEE double precision floating point standard” as:
+1. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000 × 20
52 digits of the mantissa are shown in blue
The next floating-point number after the number 1 is
+1. 0000000000000000000000000000000000000000000000000001 × 20
or 1 + 2-52
→ a total of 64 bits

## Slide 147: Machine Epsilon
DEFINITION
The number machine epsilon εmach is the distance between the number 1 and the smallest floating-point number greater than 1
When represented in the “IEEE double precision floating point standard,” it is

## Slide 148: Addition of floating-point numbers
Example:
1 + 2-52
1. 00…0 × 20 + 1. 00…0 × 2-52
= 1. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000 × 20
+ 0. 0000000000000000000000000000000000000000000000000001 × 20
_________________________________________________________________________________________________
= 1. 0000000000000000000000000000000000000000000000000001 × 20
1 + 2-52 > 1 in the “double precision IEEE” arithmetic

## Slide 149: Addition of floating-point numbers
Example:
1 + 2-53
1. 00…0 × 20 + 1. 00…0 × 2-53
= 1. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000 × 20
+ 0. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000 1 × 20
_________________________________________________________________________________________________
= 1. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000 1 × 20
1 + 2-53 is stored as 1x20
= > 1 + 2-53 = 1 in the “double precision IEEE” arithmetic

## Slide 150: IEEE Rounding to Nearest Rule
For double precision, if the 53rd bit to the right of the binary point is 0, then round down (truncate after the 52nd bit).
If the 53rd bit is 1, then round up (add 1 to the 52 bit)
“Ties to even”: If the number falls exactly midway (“tie”), it is rounded to the nearest value with an even (i.e. zero in binary) least significant bit.
→ This prevents upwards or downwards bias when summing many numbers that look like “.5” (since round up and round down happen 50% of the time) – “Banker’s Rounding

## Slide 151: IEEE Rounding to Nearest Rule
Exakt | Gerundet
2.3 | 2
2.7 | 3
2.5 | 2
-2.3 | -2
-2.7 | -3
-2.5 | -2
3.5 | 4
-3.5 | -4
Rounding to Nearest, ties to even

## Slide 152: Addition of floating-point numbers
Representation of the number 9.4
The decimal number 9.4 has infinitely many binary places (1001.0110)
The sequence 0110 repeats infinitely
+1. 0010110011001100110011001100110011001100110011001100 110 . . . × 23
Rounding according to ‘IEEE Rounding to Nearest Rule’:
+1. 0010110011001100110011001100110011001100110011001101 x 2³

## Slide 153: Once again the example in MATLAB...
Gesucht:
Handrechnung:
MATLAB:
>> format long
>> x=9.4
x =
9.40000000000000
>> y=x-9
y =
0.40000000000000
>> z=y-0.4
z =
3.330669073875470e-16
>> 3*2^(-53)
ans =
3.330669073875470e-16

## Slide 154: Third example
Gesucht:
Handrechnung:
MATLAB:
>> x=1;
>> y=3*2^(-53);
>> z=x+y;
>> r=z-1
r =
4.440892098500626e-16
>> y
y =
3.330669073875470e-16
>> 2^(-51)
ans =
4.440892098500626e-16

## Slide 155
T. Sauer, Numerical analysis, 2nd ed. Boston: Pearson Education, op. 2012
Beispiel:

## Slide 156: Loss Of Significance - Cancellation
Eine der größten Fehlerquellen durch die Computer-Arithmetik entsteht bei der Subtraktion annähernd gleich großer Zahlen
Angenommen man hat die Zahlen und im Laufe einer längeren Berechnung auf 7 signifikante Stellen genau berechnet. Jetzt müssen diese zwei Zahlen subtrahiert werden.

## Slide 157: Loss Of Significance - Cancellation
 | 7 signifikante Stellen
- | 7 signifikante Stellen
 | 1 signifikante Stelle
 | 7 signifikante Stellen
 | 7 signifikante Stellen
 | 1 signifikante Stelle
→ Loss of 6 significant digits!

## Slide 158: Beispiel: Auslöschung
Instead of a 52-bit mantissa (IEEE double precision), a 3-decimal place calculator is assumed in this example.
How many exact digits can be obtained on a 3-digit calculator?
 | Ergebnis mit 3 Stellen Genauigkeit
 | Ergebnis mit 16 Stellen Genauigkeit
 | Ergebnis mit 3 Stellen Genauigkeit
 | Ergebnis mit 16 Stellen Genauigkeit
→ One does not obtain a single exact digit

## Slide 159: Beispiel: Auslöschung
One does not obtain an exact digit on a '3-digit calculator'
How can accuracy still be improved?
→ After this algebraic transformation, one can obtain
3 correct digits even on a '3-digit calculator'
Algebraic Transformation
Algebraic Transformation

## Slide 160: Loss Of Significance - Cancellation
CONCLUSION:
A way must always be found to prevent the subtraction of nearly equal numbers.

## Slide 161: Loss Of Significance - Cancellation
Aufgabe
Der Ausdruck soll bei x Nahe 0 ausgewertet werden
Vorgangsweise:
  Abschätzen des Wertes
  Berechnen Sie den Grenzwert (Hinweis: Regel von L‘Hospital)
  Programmieren Sie ein MATLAB-Skript und werten Sie für immer kleiner werdende x aus (Start: x=1)
  Erstellen Sie eine Tabelle
  Finden Sie eine besseren Ausdruck für

## Slide 162: Loss Of Significance - Cancellation
With MATLAB default Double precision
x |  | 
1.00000000000000 |  | 
0.10000000000000 |  | 
0.01000000000000 |  | 
0.00100000000000 |  | 
0.00010000000000 |  | 
… |  | 
0.00000000000001 |  | 
x |  | 
1.00000000000000 |  | 
0.10000000000000 |  | 
0.01000000000000 |  | 
0.00100000000000 |  | 
0.00010000000000 |  | 
… |  | 
0.00000000000001 |  | 

## Slide 163: Loss Of Significance - Cancellation
soll bei x Nahe 0 ausgewertet werden
  Bei dem Term 1-cos(x) kommt es bei x Nahe 0 zur Auslöschung
  Dies wird verhindert durch die Umformung:
Algebraisch gesehen ist
Numerisch gerechnet ist

## Slide 164: MATLAB code for this problem
clear all
format long
for i=1:16
x(i)=10^(-i+1);
E1(i)=(1-cos(x(i)))/(sin(x(i)))^2;
E2(i)=1/(1+cos(x(i)));
end
Result=[x; E1; E2]'

## Slide 165: Loss Of Significance - Cancellation
With MATLAB
Double precision

## Slide 166: Book recommendation for reviewing mathematics material
Mathematics for Engineers and Natural Scientists (Lothar Papula) A textbook and workbook for undergraduate studies
  Volume 1
  Volume 2
  Volume 3
Mathematics for Engineers and Natural Scientists Exam and Exercise Problems (Lothar Papula) 632 problems with detailed solutions for self-study and exam preparation